Тема:  Побудова технічних рисунків предметів.

Мета: Ознайомити з поняттям технічного малюнка на кресленні, показати послідовність та зразки виконання технічних малюнків різних предметів

Технічний рисунок

Аксонометричне зображення предмета, виконане від руки, з додержанням його пропорцій в розмірах на око, називають технічним рисунком.

Технічними рисунками користуються тоді, коли потрібно швидко і зрозуміло показати на папері форму предмета. Під час виконання технічних рисунків додержують тих самих правил, що й під час побудови аксонометричних проекцій: під тими ж кутами розміщують осі, розміри відкладають уздовж осей або паралельно їм. Вибір виду аксонометричної проекції, на основі якої буде виконуватись технічний рисунок, залежить від форми зображуваного предмета. В першу чергу при цьому враховують простоту побудов на рисунку і можливість якнайповніше передати форму предмета.

Технічний рисунок зручно виконувати на папері в клітинку. Це полегшує проведення ліній і виконання побудов. На рисунку 132 показано побудову аксонометричних осей на папері в клітинку. Щоб дістати кут 450, осі проводять по діагоналі клітинок (рис. 132, а). Відношення відрізків завдовжки З і 5 клітинок дає нахил осі під кутом 300 (рис. 132, б).

На рисунку 133 показано побудову кола та еліпса від руки по клітинках. Спочатку на осьових лініях на відстані від центра, що дорівнює радіусу кола, наносять чотири штрихи. Між ними наносять ще чотири штрихи. Потім штрихи сполучають і проводять коло.

Для кращого виявлення об'ємності предмета на технічних рисунках наносять штриховку (рис. 134). При цьому передбачається, що світло падає на предмет зліва зверху. Освітлені поверхні залишаються світлими, а затінені заштриховують, причому штриховка тим густіша, чим темніша поверхня.

Закріплення знань.

-  Що являє собою технічний рисунок предмета?

-  Чим технічний рисунок відрізняється від аксонометричної проекції?

-  Як полегшують виконання побудов на технічному рисунку?

- Яким чином підсилюють враження про об'ємність предмета на       технічному рисунку?