Тема: Вибір кількості зображень і головного зображення. Додаткові та місцеві вигляди.

Мета: Ознайомити з методами визначення кількості зображень предмета на кресленні, ввести поняття додаткових та місцевих виглядів, показати прийоми побудови проекцій предметів та виглядів.

Тип заняття: практична робота.

Література:

- Сидоренко В. Креслення. Профільний рівень. – Київ, «Освіта», 2011

- Аркатова Н. І. Креслення. Технологічний профіль. – «Ранок», 2011.

- Хаскін A.M. Креслення. - К., 1985.

Обладнання: готовальня, папір.

Теоретичні відомості

Проекційне креслення дає змогу практично відобразити на кресленні різного виду деталі, які в свою чергу складаються з вивчених нами раніше просторових тіл. Крім того, на графічному матеріалі проекційного креслення використовуються відомості, одержані в курсі нарисної геометрії.

Для правильного відтворення і розуміння всіх зображень, вони повинні бути виконані згідно відповідних стандартів ЄСКД.

На відмінність від нарисної геометрії в проекційному кресленні, як правило, не проводяться осі проекцій і на кресленні відсутні літери якими позначають проекції всіх точок, які визначають форму розглянутого тіла. Тому питання про кількість проекцій які визначають дане тіло, приймає в кресленні дещо інше рішення, ніж в нарисній геометрії. В кресленні в окремих випадках буває достатньо однієї проекції, чого в нарисній геометрії не було. Це досягається спеціальними умовними позначеннями.

Виконуючи робоче креслення будь-якої деталі необхідно мати на меті зручність використання цього креслення при виготовленні деталі, тому в ряді випадків необхідно збільшувати кількість проекцій.

Будь-яке креслення виконують за допомогою методу прямокутного (ортогонального) проекціювання, яке полягає в тому що предмети розміщують між спостерігачем і відповідною площиною проекцій. Проекціювальні промені проходять перпендикулярно до площини проекцій. За основні площини проекцій приймають шість граней куба

Згідно ГОСТ 2.305-2008 за основні площини проекцій приймають шість граней куба: вже знайомі вам три взаємно перпендикулярні площини, а також їм паралельні площини. Грані 1, 2 і 3 приймають відповідно за фронтальну, горизонтальну і профільну площини проекцій. Усередині куба поміщають предмет, який проектують на його грані і отримують шість видів, званих основними.

Приклад 1.

Приклад 2.

Зображення в проекційному кресленні в залежності від їх змісту поділяють на вигляди, розрізи, перерізи. Кількість зображень на кресленні повинно бути мінімальним але разом з тим достатнім для повного розуміння форми та розмірів даного предмета.

Виглядом називається зображення повернених до спостерігача видимих частин поверхні предмета.

За характером виконання та змістом вигляди поділяють на основні, додаткові та місцеві.

Основними називають вигляди, що утворені проекціюванням предмета на шість граней куба. Кожний з них має назву залежно від того, на яку із граней куба спроекційовано предмет. В зв’язку з цим встановлені такі назви виглядів.

1. Вигляд спереду (головний вид) – зображення на фронтальній площині проекцій.

2. Вигляд зверху – зображення на горизонтальній площині проекцій.

3. Вигляд зліва – зображення на профільній площині проекцій.

4. Вигляд справа – зображення на профільній площині проекцій.

5. Вигляд знизу – зображення на горизонтальній площині проекцій.

6. Вигляд ззаду – зображення на фронтальній площині проекцій.

Вигляд зверху розміщують під головним видом, вигляд зліва – з правої сторони головного вигляду, вигляд справа – з лівої сторони головного виду – вигляд знизу – розміщують над головним виглядом.

При такому розміщенні назви виглядів не підписують і не показують лінії зв’язку між зображеннями . У випадку, коли, які-небудь вигляди розташовані не в проекційному зв’язку їх позначають великими літерами українського алфавіту, а напрями поглядів показують стрілками з тими ж літерами.

Відстані між виглядами вибирають, виходячи з умов розташування їх на полі креслення, нанесення розмірів, текстових пояснень, таблиць тощо.

Головним для побудови зображення є вигляд спереду (головний вигляд), тобто зображення, утворене на фронтальній площині проекцій.

Головний вигляд повинен давати найбільш повне уявлення про форму, розміри та службове призначення предмета.

Правильний вибір головного вигляду предмета зумовлює мінімальну кількість потрібних зображень. На вибір головного вигляду предмета впливають також його конструктивні особливості та технологічні фактори виготовлення.

Якщо яку-небудь частину предмета неможливо показати на основних виглядах без спотворення форми і розмірів, тоді використовують додаткові вигляди.

Додатковий вигляд – зображення, утворене внаслідок проектування частини предмета на додаткову площину, не паралельну основним площинам проекцій. Додаткову площину розміщують паралельно до нахиленої частини предмета, яка проектується на додаткову площину в натуральному величину.

Для зручності розгляду креслення додатковий вид дозволяється повертати, але із збереженням, як правило, розташування, прийнятого для цього предмета на головному вигляді; при цьому до напису додається умовне позначення викреслене у формі кола діаметром 10…12 мм із стрілкою, що означає вигляд Б повернуто.

Додаткові вигляди на кресленні на кресленні позначаються літерами і стрілками. Літери, які позначають погляд повинні бути на порядок більші від розмірних чисел.

Місцевий вигляд – зображення окремої, обмеженої частини поверхні предмета. Його застосовують, коли треба показати форму й розміри окремих елементів предмета, наприклад, отвір в деталі, фланець і т. п.

Місцевий вигляд може бути обмежений лінією обриву чи не обмежений.

Позначення місцевого вигляду не відрізняється від позначення додаткового вигляду. Застосування місцевого вигляду дає змогу зменшити обсяг графічної роботи, зекономити місце на полі креслення.

Практична частина

Графічна робота. Виконання додаткових та місцевих виглядів.

Якщо яка-небудь частина предмета не може бути показана на жодному з основних видів (рис. 6.8) без спотворення її форми і розмірів, то слід застосовувати додаткові види, одержувані на площинах, що не паралельних жодної з основних площин проекцій (рис. 6.8 , б, в і 6.9). Додатковий вид відзначають на кресленні прописною буквою російського алфавіту, наприклад А(рис. 6.8, б), а у пов'язаної з додатковим видом зображення предмета повинна бути поставлена стрілка, що вказує напрямок погляду, з відповідним літерним позначенням (стрілка А, рис. 6.8, б ).

Рис. 6.8. Додаткові і місцеві види

Рис. 6.9. Додатковий вид, розташований в безпосередній проекційної зв'язку

Додаткові види розташовуються, як показано на рис. 6.8 і 6.9.

Додатковий вид допускається повертати, але зі збереженням, як правило, положення, прийнятого для даного предмета на головному зображенні креслення.

При цьому до напису повинен бути доданий символ (рис. 6.8, в).

Коли додатковий вид розташований в безпосередній проекційної зв'язку з відповідним зображенням, допускається не робити написи і вказівки стрілкою над видом (рис. 6.9).

Зображення окремого обмеженого місця на поверхні предмета називається місцевим видом - Б і В (рис. 6.8, а, г). Місцевий вигляд може бути обмежений лінією обриву по можливості в найменшому розмірі (Б, рис. 6.8, а) або не обмежений. Місцевий вигляд повинен бути відмічений на кресленні стрілкою подібно додатковому увазі. У написі може бути зазначено назву зображуваного елемента, наприклад фланець.

Різниця між додатковим і місцевим видами в тому, що перший виходить на додатковій площині проекцій (не рівнобіжною основних площинах, тобто гранях куба), а другий виходить на одній з основних площин проекцій і являє собою яку-небудь частину одного з основних видів .