Тема: Загальні поняття про з’єднання деталей. Креслення шпонкових та штифтових з’єднань.

Мета: Ввести поняття про різні види з’єднання деталей, вказати на відмінності в їх позначенні, пояснити послідовність виконання креслень шпонкових та штифтових з’єднань.

Тип заняття: практична робота.

Література:

- Сидоренко В. Креслення. Профільний рівень. – Київ, «Освіта», 2011

- Аркатова Н. І. Креслення. Технологічний профіль. – «Ранок», 2011.

- Хаскін A.M. Креслення. - К., 1985.

Обладнання: готовальня, папір.

Теоретичні відомості

З'єднання деталей — спряження при складанні частин виробу чи заготовок, обумовлене заданими конструкторською документацією їхнім відносним положенням і видом зв'язку між ними, який позбавляє ці частини певного числа ступенів вільності.

З'єднання можуть бути рухомими і нерухомими. Рухомі з'єднання допускають певну кількість ступенів свободи з'єднуваних деталей. Нерухомі з'єднання деталей і вузлів поділяють на дві основні групи: розбірні і нерозбірні. Розбірні з'єднання допускають розбирання і повторне збирання деталей, що з'єднуються. Нерозбірні з'єднання розібрати без їх пошкодження неможливо.

### Рухомі з'єднання

Рухоме з'єднання, це з'єднання, що допускає вільне взаємне зміщення з'єднувальних елементів без деформування і порушення цілісності зв'язків за певним числом ступенів свободи. До рухомих з'єднань відносяться:

- шарніри — з'єднання, що забезпечують взаємне обертання деталей навколо спільної осі або точки з одним, двома чи трьома ступенями свободи обертального руху;

- гвинтова передача — з'єднання ходового гвинта і гайки, що перетворює обертовий рух у лінійний осьовий;

- підшипникові вузли — з'єднання для забезпечення обертального руху валів та коліс;

- з'єднання у напрямних для забезпечення руху у поступальних кінематичних парах (напрямні супортів металорізальних верстатів);

та інші з'єднання, у яких відносний рух деталей обумовлений конструкцією механізму. Рухоме з'єднання двох деталей носить називають кінематичною парою.

### Нерухомі з'єднання

Нерухомі з'єднання деталей машин необхідні для розчленування машини на складальні одиниці і окремі деталі, спрощення технологічних процесів виготовлення та складання машин, забезпечення ремонту, відновлення та заміни деталей, для транспортування машин і вузлів, їх монтажу, установки і т.п.

#### Розбірні нерухомі з'єднання

Розбірними називають з'єднання, які можна неодноразово розбирати і знову збирати без руйнування або істотних ушкоджень з‘єднуваних елементів. До таких з'єднань відносяться:

- різьбові;

- клемові

- клинові;

- штифтові;

- шпонкові;

- шлицьові (зубчасті).

#### Нерозбірні нерухомі з'єднання

Нерозбірними називають такі з'єднання, розбирання яких неможливе без руйнування з'єднуваних елементів. До них відносяться:

- заклепкові;

- зварні;

- клейові;

- паяні;

- пресові (з'єднання з натягом).

Вони забезпечуються силами молекулярного зчеплення (зварні, паяні і клейові), механічними засобами (заклепкові, з натягом) або силами тертя.

### Види з'єднань за призначенням

Відповідно до покладених на них функцій з'єднання поділяються на:

- силові з'єднання, котрі повинні по можливості задовольняти умові рівноміцності з елементами, що з'єднуються;

- герметичні з'єднання — з'єднання елементів місткостей і трубопроводів, що містять рідини і гази, повинні задовольняти умовам щільності (герметичності);

- точні з'єднання, коли для забезпечення високої точності з'єднань під навантаженням, вони повинні задовольняти умовам механічної жорсткості.

Шпонкове з'єднання

Шпонкове з'єднання — один з видів з'єднання вала з втулкою з використанням додаткового конструктивного елемента шпонки, призначеної для запобігання їх відносного провертання. Найчастіше шпонкове з'єднання використовується для передачі крутильного моменту в з'єднаннях обертового валу із зубчастим колесом або зі шківом. На відміну від з'єднань з натягом, які забезпечують взаємну нерухомість деталей без додаткових конструктивних елементів, шпонкові з'єднання — розбірні.

Розрізняють ненапружені і напружені шпонкові з'єднання. Ненапружені шпонкові з'єднання реалізують за допомогою призматичних і сегментних шпонок, а напружені — за допомогою клинових і тангенціальних шпонок.

Шпонкові пази у валах отримують фрезеруванням дисковими або пальцевими фрезами, а в ступицях — довбанням чи протягуванням.

До переваг шпонкових з'єднань слід віднести:

- простоту будови і виготовлення;

- надійність конструкції;

- низьку вартість;

- відносна простота монтажу і демонтажу.

Недоліками шпонкових з'єднань є:

- послаблення міцності валу і маточини шпонковими пазами;

- обмеження моменту, що передається міцністю шпонки;

- ускладнення конструкції у разі потреби забезпечення переміщення деталі (блоку шестерні) вздовж валу.

Штифтові з’єднання

З'єднання призначені для точного взаємного фіксування деталей, а також для передачі невеликих навантажень.

Конструкції штифтів різноманітні. Відомі циліндричні (а,б), конічні (в,м,д), циліндричні пружинні розрізні (е), просічені циліндричні, конічні й ін. (ж,з,і,к), прості, що забивають в отвори (б,в), що вибивають із наскрізних отворів з іншої сторони (гладкі, з насічками й канавками, пружинні, вальцованные зі стрічки, постачені різьбленням для закріплення або добування (д) і т.д. Застосовуються спеціальні зрізувати штифты, що, що служать запобіжниками.

Гладкі штифти виконують зі сталі 45 й А12, штифти з канавками й пружинні – із пружинної сталі.

При закріпленні коліс на валу штифти передають як обертаючий момент, так й осьове зусилля.

Достоїнства штифтових з'єднань:

простота конструкції;

простота монтажу-демонтажу;

точне центрування деталей завдяки посадці з натягом;

робота в ролі запобіжника, особливо при кріпленні коліс до вала.

Недоліком штифтових з'єднань є ослаблення деталей, що з'єднують, отвором.

Практична  частина

Графічна робота: Креслення шпонкових і штифтових з'єднань

Зображення шпонкових з'єднань.

Вал з насадженою на нього деталлю (це може бути шків, маховик, зубчасте колесо, важіль тощо) за допомогою шпонки, утворюють шпонкове з'єднання. Такі з'єднання застосовують у механічних передачах, коли потрібно, щоб разом з валом оберталась розміщена на ньому деталь.

Шпонка з'єднує вал з іншою деталлю завдяки тому, що вона одночасно заходить в паз на валу і в такий самий паз в отворі насадженої на вал деталі. Пази у з'єднуваних деталях називають шпонковими канавками.

Втулку і вал показано розрізаними, щоб було добре видно шпонку і її розміщення.

Залежно від умов використання шпонкові з'єднання утворюють за допомогою різних за формою шпонок: призматичні, клинові, сегментні.

Найбільш поширеними серед них є призматичні шпонки з заокругленими торцями.

Форму і розміри шпонок стандартизовано. На складальному кресленні кожна шпонка має умовне позначення. Для призматичної шпонки воно включає назву цієї деталі і три розміри, що визначають її ширину, висоту і довжину. Наприклад, запис «Шпонка 12 × 8 × 60» означає, що призматична шпонка має такі розміри: ширина 12 мм, висота 8 мм, довжина 60 мм.

На кресленні шпонкового з'єднання виконують зображення тих деталей, якими воно утворене. Показують таке з'єднання двома зображеннями. На місці вигляду спереду розміщують поздовжній розріз з'єднання (уздовж осі вала і з'єднаної з ним деталі). При цьому шпонку показують не-розсіченою, а на валу виконують тільки місцевий розріз. Так роблять тоді, коли січна площина проходить уздовж суцільної (непорожнистої) деталі. Поздовжній розріз доповнюють поперечним, який розміщують на місці вигляду зліва. На цьому розрізі з'єднувані деталі і шпонку зображують розсіченими.

На кресленні між верхньою площиною шпонки і дном канавки у втулці обов'язково показують невеликий проміжок — зазор. Він забезпечує можливість складання з'єднання.

Зображення штифтових з'єднань.

Штифтові з'єднання утворюють із застосуванням штифтів — деталей циліндричної або конічної форми.

За допомогою циліндричних штифтів забезпечують фіксацію однієї деталі відносно іншої — це запобігає зміщенню деталей, скріплених гвинтами. Конічні штифти застосовують тоді, коли потрібно запобігти взаємному поздовжньому переміщенню двох деталей.

Особливістю штифтового з'єднання є те, що отвір під штифт свердлять одночасно у всіх деталях, які підлягають з'єднанню. Цим досягається високий ступінь взаємної фіксації з'єднуваних деталей. Штифт вставляють у отвір здебільшого запресовуванням.

Розміри штифтів стандартизовано. Діаметр і довжину штифта  вибирають  залежно  від  розмірів  з'єднуваних деталей. До позначення штифта входять його назва і розміри, наприклад, «Штифт циліндричний 5 ×30». Це означає, що циліндричний штифт має діаметр 5 мм і довжину 30 мм. Напис «Штифт конічний 10 × 70» означає, що в конічного штифта менший діаметр 10 мм, а довжина 70 мм.

Штифтові з'єднання, як правило, показують за допомогою розрізів. На складальних кресленнях штифти в розрізі показують, як і інші непорожнисті деталі, нерозсіченими, якщо січна площина проходить уздовж їх осі.

Завдання. Виконати креслення (для самостійного виконання):